阿州茂环建审〔2020〕2号              签发人：雷代荣

阿坝州茂县生态环境局

关于岷江茂县段堤防工程环境影响报告表的批复

茂县水务局：

你局报送的《岷江茂县段堤防工程环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）和（《岷江茂县段堤防工程环境影响评价报告表的专家审查意见》收悉。经审查，现对该项目《报告表》批复如下：

- 项目基本情况：项目位于茂县凤仪镇，永久占地为31.5亩，临时占地为14.05亩，本工程河道治理起点位于南店大桥（桩号K0+000），终点位于荞面沟老桥下游230m处（桩号K2+180），工程河道治理总长2.18km。治理河段内左岸新建及加固堤防总长2335.00m，其中，加固堤防1828.91m，分为2段堤防，第一段加固堤防自起点南店大桥下游左岸导墙（L0+000.00）至1#排洪沟上游（L0+619.38），第二段加固堤防自1#排洪沟下游（L0+659.15），末端与荞面沟大桥上游现状提灌站连接（L1+868.68）；新建堤防506.09m，分为2段堤防，第一段新建堤防自1#排洪沟上游（L0+619.38）至1#排洪沟下游（L0+659.15），第二段新建堤防自现状提灌站下游侧已建防浪墙（L1+872.18），终点接荞面沟组长滩河坝左岸山体（L2+338.50，荞面沟老桥下游227m处）。本工程新建穿堤箱涵2座，穿堤涵管1座，新建下河梯步4座。项目总投资2009万元，环保投资212.3万元，占总投资的10.6%。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本工程属于“E4822河湖治理及防洪设施工程建筑”项目。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程属“鼓励类”第二项“水利”中的第 1条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，且本项目不属于国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。同时，茂县发展和改革局以“关于岷江茂县段堤防工程可行性研究报告的批复（茂发改[2019]83号）”文件同意本项目建设，项目的建设符合国家的产业政策。

项目选址于茂县凤仪镇，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内，按《限制用地项目目录（2012年本）》规定条件用地，项目符合茂县城市总体规划。项目选址建设是合理可行的，符合相关规划。

该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到控制。我局同意《报告表》结论，你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）认真落实项目环保专项资金，严格执行施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施，减缓对周边环境的不利影响

（二）落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，结合周围环境敏感点分布，合理安排施工时间，施工废水经沉淀处理后循环使用，禁止外排；生活污水经旱厕收集，用于农灌。同时合理优化施工场地布局，夜间22:00至次日6:00严禁施工，对施工期间中设备噪声，运输噪声通过优化施工方式等措施，减轻施工噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（三）施工期建筑垃圾和生活固废按照“资源化、减量化、无害化”的要求，建筑垃圾做好各类固废处置工作，对能回收利用的加以回收利用，不能回收利用的运至指定地点安置，杜绝乱排乱放；生活垃圾由施工单位袋装收集后交由当地垃圾收集点处理。

（四）严格按照《报告表》要求落实施工期各项废气处置措施。施工区域进行湿法作业，并设置冲洗设备设施对出场车辆进行冲洗；材料堆场、临时弃渣场设置不低于堆放物高度的严密围挡，堆放物上方加盖防尘网，喷雾降尘;由专人及时清扫路面渣土，保持道路清洁。

（五）施工结束后，对临时用地进行平整，回填沉淀池，并采取植树、植草等措施进行迹地恢复绿化。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你单位应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，导致纠纷和不稳定因素。

五、必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工运行后，环境保护设施及对策措施必须按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收工作，经验收合格后项目方可正式投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

阿坝州茂县生态环境局

2020年7月27日

阿坝州茂县生态环境局办公室          2020年7月27日印发